Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis parametrów technicznych śmieciarki dwukomorowej marki Scania

i inne warunki realizacji

SCANIA

P 320 B6x2*4NA

|  |  | Homologacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Homologacja typu WE | Pojazd niekompletny |
|  |  | Etykieta certyfikatów ECE | Tak |

Wybór wstępny

Aplikacja - Rodzaj	Śmieciarka

wykonywanego zadania

transportowego

Typ transportu	Miejski

Konfiguracja osi	B6X2*4

Typ kabiny	CP14L

Tabliczka znamionowa

Dopuszczalny nacisk	8000 kg

pierwszej osi

Dopuszczalny nacisk drugiej 11500 kg osi

| Dopuszczalny nacisk | 8000 kg |
| --- | --- |
| trzeciej osi |  |
| DMC pojazdu | 26000 kg |
| Wymiary |  |
| Szerokość pojazdu | 2550 mm |
| Wysokość maksymalna 4 m | Tak |
| Rozstaw osi | 3950 mm |
| Tylny zwis (wymiar JA) | 2100 mm |
| Pakiety |  |
| Wygląd |  |
| Pakiet lakierowania | Atrapa przednia srebrna |
| zewnętrznego, panel |  |
| przedniej atrapy |  |

Ogólne

|  |  |  | Układ napędowy i osie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ |  |  |  |  |
| Kategoria pojazdu | Podwozie do zabudowy (B) |  | Silnik |  |
| Konfiguracja osi | 6x2*4 |  | Paliwo - podstawowe | Diesel |
| Wysokość ramy | Normal |  | Pojemność silnika | 9 dm3 |
| Typ zawieszenia (przód/tył) Mechaniczne/Pneumatyczn |  | Norma emisji spalin | Euro 6 |
|  | e (A) |  | Typ silnika | DC09 140 320 hp Euro 6 |
| Położenie koła kierownicy | Lewa strona |  |  |  |

| Typ turbosprężarki | Do wymagających |
| --- | --- |
|  | zastosowań |
| Układ SCR | Tak |
| Kontrola tlenków azotu NOx Tak |
| Ogranicznik momentu | Tak |
| obrotowego silnika |  |
| Wentylacja skrzyni | Otwarta |
| korbowej |  |
| System oczyszczania gazów | Filtr odśrodkowy |
| ze skrzyni korbowej |  |
| Układ oczyszczania gazów | Standardowy |
| skrzyni korbowej |  |
| Wskaźnik poziomu oleju | Tak |
| Typ oleju w układzie | Standardowy |
| napędowym |  |
| Wyciszenie pojazdu | 79/81 dBA R51.03 |
| Filtr oleju w tylnym moście | Tak |
| Układ dolotowy |  |
| Wlot powietrza | Z przodu |

| Układ chłodniczy |  |
| --- | --- |
| Średnica wentylatora | 750 mm |
| Zimowa osłona intercoolera | Tak |
| Temperatura zamarzania | -25 stopni C |
| płynu chłodniczego |  |
| Skrzynia biegów |  |
| Typ skrzyni biegów | GRS905 |
| Skrzynia biegów, sposób | Przy kierownicy |
| sterowania |  |
| Opticruise |  |
| Opticruise | Tak |

| Tryby pracy opticruise | 1. Ekonomiczny 2. |
| --- | --- |
|  | Standardowy 3. Mocy |
| Funkcja Opticruise - | Tak |
| Kickdown |  |
| Funkcja Opticruise - | Tak |
| Zabezpieczenie przed |  |
| rozruchem pojazdu na biegu |  |
| Sprzęgło |  |
| Pedał sprzęgła | Nie |

| Funkcja Opticruise - | Tak |
| --- | --- |
| zabezpieczenie siłownika |  |
| (pojazdy komunalne) |  |
| Funkcja Opticruise - | Tak |
| ograniczenie uślizgu |  |
| sprzęgła (pojazdy |  |
| komunalne) |  |
| Układ wydechowy |  |
| Skierowanie wylotu rury | Do tyłu |
| wydechowej |  |
| Wymiar tłumika | 623 mm |
| (Kod wynikowy) Pozycja | 2650 mm |
| XM tłumika |  |
| Oś przednia |  |
| Nośność osi | 8000 kg |
| przedniej/przednich |  |
| Oś tylna |  |
| Nośność osi tylnych | 21000 kg (12700 + 8300) |
| Przekładnia główna | R780 |
| Przełożenie przekładni | 3,27 |
| głównej |  |
| Blokada mechanizmu | Tak |
| różnicowego |  |
| Oś wleczona |  |
| Typ osi wleczonej | AM602SA |
| Podnoszenie osi wleczonej | Tak |
| Podnoszenie osi wleczonej | Zawieszenie pneumatyczne |
| (cena) |  |
| PTO - Przystawka odbioru mocy |
| PTO niezależna od sprzęgła |  |
| PTO ED - Przystawka | ED120P |
| odbioru mocy na silniku |  |

PTO ED - przygotowanie	Z jednym obwodem

instalacji elektrycznej	elektrycznym

Zbiorniki paliwa i AdBlue

| Ogólne |  |
| --- | --- |
| Pojemność zbiornika | 300 dm3 |
| paliwa, lewa strona |  |
| Typ zbiornika paliwa po | W - Szeroki (Wide) |
| lewej stronie |  |
| Materiał zbiornika paliwa | Aluminium |
| Wysokość zamontowania | Normalna |
| zbiornika paliwa |  |
| Zamykany korek wlewu | Tak |
| paliwa |  |
| Zamykane korki wlewu | 1 szt. |
| paliwa |  |
| Podgrzewacz paliwa | Tak |

Klapka ochronna w otworze 1 szt.

wlewowym zbiornika

Klapka ochronna w otworze Tak wlewowym zbiornika

| AdBlue |  |
| --- | --- |
| System ogrzewania układu | Tak |
| SCR |  |
| Pojemność zbiornika | 47 dm3 |
| AdBlue (Euro 6), Prawa |  |
| strona |  |

Podwozie

| Rama |  |
| --- | --- |
| Klasa wytrzymałości ramy | 2 |
| Typ ramy | F957 |

Modułowe połączenie z

ramą pośrednią w przedniej	Wsporniki typu kątownik

części

Otwory w ramie do Tylko na przedniej części mocowania ramy pośredniej podłużnic

zabudowy

| Układ kierowniczy |  |
| --- | --- |
| Układ kierowniczy zgodny z | Tak |
| Dyrektywą 92/62EC |  |
| Zwrotność zgodna z | Tak |
| Dyrektywą 97/27/EC |  |
| Zawieszenie przednie |  |
| Zawieszenie przednie | Resory stalowe |
| Resory zawieszenia | 3X29 Paraboliczne |
| przednich osi |  |
| Materiał tulei resorów | Guma |
| przednich |  |
| Amortyzator przód, | Komfortowe |
| ustawienie twardości |  |
| Zawieszenie tylne |  |
| Zawieszenie tylne | Pneumatyczne, dwie osie |
| Ilość miechów zawieszenia | 2 |
| tylnego |  |
| Amortyzatory tylnego | Tak |
| wózka |  |
| Prędkość regulacji poziomu | fast |
| ramy |  |

Alternatywne poziomy ramy Jeden dodatkowy poziom jazdy

Dociążanie osi napędowej Tak zgodne z Dyrektywą 97/27/EC

Funkcje osi podnoszonej

Ograniczenie nacisku i/lub

dociążenie osi napędowej -

zawieszenie pneumatyczne

| Automatyczne opuszczenie | 11500 kg |
| --- | --- |
| osi podnoszonej przy |  |
| nacisku |  |
| Dociążanie osi napędowej | Tak |
| Pozycja osi wleczonej w | Zawsze opuszczona |
| trakcie dociążania osi |  |
| napędowej |  |
| Limit dociążenia osi | 13000 kg |
| napędowej |  |
| Kontrola dociążania osi | Dociążenie poprzez |
| napędowej | jednokrotne naciśnięcie |
|  | przycisku |
| Ograniczenie prędkości | Do 30 km/h |
| podczas dociążania osi |  |
| napędowej |  |
| Drążek stabilizatora |  |
| Drążek skrętny przedni | Sztywnosć normalna |
| Układ elektryczny |  |
| Akumulatory | 180 Ah |
| Umiejscowienie | Po lewej stronie |
| akumulatorów |  |
| Alternator | 100 A |
| ADR |  |
| DMC dla ADR na tabliczce | Nie |
| znamionowej |  |
| Koła i nadkola |  |
| Opony |  |
| Marka opon | Goodyear |
| Rozmiar opon przedniej osi | 315/80 R22.5 |

Rozmiar opon tylnej osi

napędowej		           315/80 R22.5

Rozmiar opon osi wleczonej 315/80 R22.5

Rozmiar opony zapasowej	315/80 R22.5

Kategoria opon osi	Konstrukcyjne

przedniej (przednich)

Kategoria opon pierwszej	Konstrukcyjne

tylnej osi napędowej

Kategoria opon osi	Konstrukcyjne

wleczonej

Kategoria opony zapasowej   Regionalne

Typ opon osi przedniej	Na wszystkie osie

(przednich)

Typ opon pierwszej tylnej	Na oś napędową

osi napędowej

Typ opon osi wleczonej	Na oś napędową

Typ opony zapasowej	Na oś kierowaną

Opony przedniej osi	315/80R22.5 Construction

All positions Goodyear

OMNITRAC S HEAVY DUTY

Ilość opon przedniej osi	2

Opony tylnej osi	315/80R22.5 Construction

napędowej/napędowych	Drive Goodyear OMNITRAC

D HEAVY DUTY

| Ilość opon tylnej osi | 4 |
| --- | --- |
| Ilość opon osi pchanej | 0 |
| Opony osi wleczonej | 315/80R22.5 Construction |
|  | Drive Goodyear OMNITRAC |
|  | D HEAVY DUTY |
| Ilość opon osi wleczonej | 2 |
| Opona zapasowa | 315/80R22.5 Regional Steer |
|  | Goodyear KMAX S GEN-2 |
| Ilość opon zapasowych | 1 |
| Indeks nośności opon osi | 156 (4000 kg) |
| przedniej |  |
| Indeks nośności opon osi | 150 (3350 kg) |
| tylnej |  |
| Indeks nośności opon osi | 156 (4000 kg) |
| wleczonej |  |
| Felgi |  |
| Materiał obręczy | Stalowe |
| Typ obręczy kół przedniej | 22.5 x 9.00 stal |
| osi |  |
| Ilość felg przedniej osi | 2 |

| Typ obręczy kół osi tylnej | 22.5 x 9.00 stal |
| --- | --- |
| napędowej |  |
| Ilość felg tylnej osi | 4 |
| Ilość opon osi wleczonej | 2 |
| Ilość felg osi pchanej | 0 |
| Typ obręczy kół osi | 22.5 x 9.00 stal |
| wleczonej |  |
| Ilość felg osi wleczonej | 2 |
| Typ obręczy koła | 22.5 x 9.00 stal |
| zapasowego |  |
| Ilosć felg zapasowych | 1 |
| Wyposażenie dodatkowe |  |
| Kołpaki | Ze stali nierdzewnej |
| Ilość kołpaków | Ze stali nierdzewnej, dla |
|  | dwóch osi |
| Kliny pod koła | szt. 2 |
| Nadkola przednie |  |
| Typ nadkola przedniego | Trzyczęściowe |
| Rozmiar przedniego | 675 mm |
| nadkola |  |
| Wcięcie przedniego nadkola Tak |
| Maty antyrozbryzgowe | Tak |
| zgodne z dyrektywą EU |  |
| 109/2011 |  |
| Chlapacze kół osi przedniej | Tak |
| Ilość mat | Nadkola przednie i tylne |
| antyrozbryzgowych |  |
| zgodnych z Dyrektywą |  |
| 91/226/EC |  |
| Maty antyrozbryzgowe | Tak |

Rozmiar nakładki nadkola przedniego koła 565 mm

Nadkola tylne

Nadkola tylne Górna część nadkoli

Wysokość montowania nadkoli tylnych

Chlapacze tylne

Położenie tylnych nadkoli

Materiał tylnego chlapacza

Układ hamulcowy

|  | Sterowanie hamulcem | Z funkcją kontrolną |
| --- | --- | --- |
|  | parkingowym przyczepy |  |
| Tak | Siłowniki |  |
|  | Hamulec postojowy | Membrana |
| Wysoka | pierwszej osi przedniej |  |
| Standardowa | Hamulec postojowy | Membrana + Sprężyna |
|  | pierwszej osi tylnej |  |
| Tak | Typ siłownika | Membrana |
|  | hamulcowego osi wleczonej |  |
| Przesunięte do wewnątrz |  |  |
| Plastikowy | Hamulce dodatkowe |  |
|  | Sterowanie hamulcami | Automatyczne |
|  | dodatkowymi |  |

Układ hamulcowy - ogólne

Podstawa konfiguracji układu hamulcowego

Kategoria układu hamulcowego

Konfiguracja układu hamulcowego

Hamulce

Typ hamulców tarczowych

Sterowanie układem hamulcowym

Typ sterowania układem hamulcowym

Hill hold - System zapobiegający staczaniu pojazdu

ESP - System stabilizacji toru jazdy

APS - układ pneumatyczny

Sterowanie hamulcem postojowym

Techniczna maksymalna masa zestawu

AB

Dla podwozia

Tarczowe

Dla pojazdu trzyosiowego

Elektroniczne

Elektroniczne dla hamulców tarczowych

Auto hold

Z możliwością odłączenia

Standardowa pojemność Elektropneumatyczne

Adaptacja ciągnika/podwozia

Układ elektryczny dla zabudowy

| Jednostka dla firm | Tak |
| --- | --- |
| zabudowujących BCI |  |
| Ilość zarezerwowanych | 2 |
| miejsc pod przyciski |  |
| sterowania zabudową |  |
| Wiązka w kabinie dla firm | 7+7+7 przewodów |
| zabudowujących |  |
| Stopień z tyłu śmieciarki | Przygotowanie |
| Dodatkowe wyposażenie |  |
| Boczne osłony | Belki |
| Mocowanie tylnej tablicy | Na wsporniku pod lampą |
| rejestracyjnej | (zgodne z dyrektywą |
|  | 70/222 EEC) |
| Kabina - zewnątrz |  |
| Ogólne |  |
| Kabina | P |
| Zawieszenie kabiny | Powietrzne komfortowe |

| Podnoszenie kabiny | Ręczne |
| --- | --- |
| Kabina |  |
| Relingi dachowe | Skrócone |
| Zewnętrzna osłona | Nie |
| przeciwsłoneczna |  |
| Typ klaksonu, przód | Sprężone powietrze 118 dB |
| Przedni zderzak |  |
| Dyrektywa - FUP | Tylko w zakresie |
|  | wytrzymałości |
| Wysunięty zderzak | 40 mm |
| Pozycja zderzaka | Średnia |
| Szyby |  |
| Szyba przednia | Standardowa |
| Rodzaj szyb w drzwiach | Pojedyncze |
| Lusterka |  |
| Typ zwierciadła lusterka | Sferyczne |
| wstecznego po stronie |  |
| kierowcy |  |
| Typ zwierciadła lusterka | Sferyczne |
| wstecznego po stronie |  |
| pasażera |  |
| Typ obudowy lusterek | A |
| wstecznych |  |
| Kształt osłony lusterka | Gładki |
| wstecznego |  |
| Podgrzewane lusterka | Tak |
| wsteczne |  |
| Elektryczna regulacja | Strona kierowcy i pasażera |
| lusterek wstecznych |  |
| Lusterko szerokokątne | Po stronie kierowcy i |
|  | pasażera |
| Lusterko krawężnikowe | Regulowane ręcznie i |
|  | podgrzewane |

| Lusterko przednie | Regulowane ręcznie i |
| --- | --- |
|  | podgrzewane |
| Zamek i alarm |  |
| Zamykanie kabiny | Pilot + centralny zamek |
| Częstotliwość zdalnego | 433 MHz |
| sterowania zamkiem drzwi |  |
| Liczba kluczyków | 2 |
| Immobilizer | Tak |
| Lampy |  |
| Typ reflektorów | H7 |
| Automatyczne światła | Tak |
| mijania |  |
| Asymetria świateł | Prawa |
| Światła do jazdy dziennej | Tak |
| Typ świateł do jazdy | Lampy LED włączane z |
| dziennej | oświetleniem postojowym |
| Osłony przednich | Tak |
| reflektorów |  |
| Przednie światła | Tak |
| przeciwmgielne w zderzaku |  |
| Typ przednich lamp w | LED 3 komorowe |
| zderzaku |  |
| Światła obrysowe przednie | Białe |
| Światła ostrzegawcze | Przygotowanie w postaci |
| "Koguty" | wiązki |
| Boczne światła obrysowe | Tak |
| Sygnał akustyczny | Tak |
| ostrzegający o cofaniu |  |
| Typ lampy tył | Żarówka |

Położenie lamp tylnych	Na wsporniku

Kabina - wnętrze

| Siedzenia |  |
| --- | --- |
| Fotel kierowcy - typ | Basic |
| Fotel pasażera - typ | Sztywno zamocowany |
| Tapicerka fotela kierowcy | Tapicerka winylowa |
| Tapicerka fotela pasażera | Tapicerka winylowa |
| Siedzenie na tunelu silnika | Tak |
| Ilość siedzeń na tunelu | 1 siedzenie |
| silnika (cena) |  |
| Tapicerka dodatkowego | Winyl |
| siedzenia |  |
| Wnętrze |  |
| Materiał ścian kabiny | Winyl |
| Koło kierownicy | Standardowe |
| Regulowana kolumna | Dwie płaszczyzny |
| kierownicy |  |
| Zasłony drzwi i szyby | Przygotowanie |
| przedniej |  |
| Dywaniki podłogowe | Gumowe |
| Dywanik na tunelu | Gumowy |
| Systemy |  |
| Deska rozdzielcza | Twarda |
| Kolor dolnej części tablicy | Ciemny piaskowy |
| rozdzielczej |  |
| Zestaw wskaźników | Ekran 4” km/h |
| Funkcja wyświetlania | Tak |
| parametrów zabudowy na |  |
| zestawie wskaźników |  |

| Tachograf | Inteligentny Stoneridge |
| --- | --- |
| Ogranicznik prędkości | 89 km/h |
| Dopuszczalna prędkość | 90 km/h |
| maksymalna |  |
| Systemy bezpieczeństwa | AEB + LDW |
| aktywnego |  |
| LDW - Ostrzeżenie przed | Tak |
| opuszczeniem pasa ruchu |  |
| AEB - Advanced Emergency | Tak |
| Braking |  |
| Wspomaganie uwagi | Tak |
| kierowcy - Driver Attention |  |
| Support |  |
| Pistolet sprężonego | Tak |
| powietrza |  |
| Klimatyzacja i ogrzewanie |  |
| Klimatyzacja | Tak |
| Sterowanie układem | Manualne |
| wentylacji |  |
| Oświetlenie |  |
| Oświetlenie wnętrza | Normal |
| Radio i nawigacja |  |
| System informacyjno- | 2 DIN z ekranem 5” |
| rozrywkowy | (“Advanced”) |
| Układ głośników | 2 x 20W |
| Region tunera radia | Europa |
| Bluetooth | Tak |
| Port USB po środku | USB |
| Urządzenie komunikacyjne | C300 - kompletne |
| C300 - Scania FMS |  |
| Gniazda 12/24V | Podstawowe |

| Instrukcja |  |
| --- | --- |
| Podręcznik kierowcy w | Polskim |
| języku |  |

Wyposażenie awaryjne

Wyposażenie awaryjne

Podnośnik	Tak

Malowanie

| Kabina |  |
| --- | --- |
| Rodzaj lakieru | Podstawowy |
| Kolor kabiny | Biały |
| Kolor kabiny - biały | Ivory White |
| Podwozie |  |
| Finish, podwozie | normal |
| Kolor podwozia | Szary |
| Kolor podwozia - szary | Sub Grey |
| Multi Colour Concept (MCC) |  |
| Kolor górnej części | Steel grey |
| przedniej atrapy |  |
| Kolor górnych żeber atrapy | Silver brilliant |
| Kolor dolnego panelu | Steel grey |
| przedniej atrapy |  |
| Kolor dolnych żeber atrapy | Silver brilliant |

Zabudowa do zbiórki odpadów typu:

JOAB Twin H

Typ:	Joab Twin H

Opis:	z wrzutnikiem L110/37

I. SPECYFIKACJA KONSTRUKCJI

JOAB TWIN - zabudowa śmieciarki o nowoczesnej dwukomorowej konstrukcji, z załadunkiem od tyłu, przeznaczonym do odbioru odpadów z gospodarstw domowych, odpadów podlegających recyklingowi oraz bioodpadów w której wykorzystano innowacyjne rozwiązania. Posiada dwa niezależne i oddzielne odwłoki oraz dwie oddzielne wanny zasypowe, tak że nie następuje mieszanie odpadów w oddzielnych komorach.

1.  Opis zabudowy

JOAB Twin – objętość skrzyni ładunkowej ok. 21,3 m3

Wyposażenie standardowe:

- Korpus skrzyni ładunkowej podzielony przegrodą wzdłużną w proporcji 65/35

|  | Dane |  | Materiał |  | Grubość blachy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | w (mm) |
|  | Kolor zielony |  | Stal konstrukcyjna o granicy plastyczności ReH 355 |  |  | 3 |  |
|  | Kolor niebieski |  | Stal konstrukcyjna o granicy plastyczności ReH 355 | 4 |  |

- Konstrukcja odwłoka

Legenda

|  | 1 | Wanna |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Ściana boczna odwłoka |
|  | 3 | Ściana boczna odwłoka |
|  | 4 | Plecy odwłoka |

|  | Dane |  | Materiał |  | Grubość blachy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | w (mm) |
|  | Kolor zielony |  | Stal odporna na ścieranie o nominalnej twardości 450 HBW |  |  | od 4 do 6 |  |
|  | Kolor niebieski |  | Stal konstrukcyjna o granicy plastyczności ReH 355, udarność 27J | 3 |  |

- Dwa oddzielne odwłoki

- Odwłoki w całości wykonane spawem ciągłym, zamontowane z tyłu skrzyni ładunkowej otwierane w sposób uchylny do góry.

- Hydrauliczne / mechaniczne blokowanie odwłoków poprzez podparcie go na wsporniku z podłużnym otworem i haku ryglującym, zamocowanym na tylnej ramie skrzyni ładunkowej;

- Odwłoki z mechanizmem zgarniającym składające się ze stabilnej ramy z dwiema ścianami bocznymi

i odpornej na ścieranie wanny zasypowej.

- Znajdujące się na zewnątrz, pyłoszczelne siłowniki hydrauliczne płyty nośnej zapewniają możliwie największą odległość podparcia i optymalne prowadzenie.

- Przy zagęszczaniu we wszystkich siłownikach czynna jest cała powierzchnia tłoka.

- Na wypadek spadku ciśnienia przy uniesionym odwłoku zainstalowane są odpowiednie zabezpieczenia przed pęknięciem przewodu, które zapobiegają gwałtownemu opadnięciu odwłoka.

- Podczas ruchu w górę mechanizmu zgarniającego, odpady są dociskane do przegrody wypychającej i maksymalnie zagęszczane w każdym kolejnym cyklu.

- Dwie niezależne ściany wypychające

  - W celu opróżnienia skrzyni ładunkowej, ściana wypychająca przesuwana jest w tył przez siłownik teleskopowy podwójnego działania.

  - Dokładne prowadzenie jest zapewnione przez boczne prowadnice. Dodatkowe klocki ślizgowe zmniejszają tarcie podczas pracy.

  - Podczas załadunku przegroda wypychająca służy jako płyta oporowa do zagęszczania odpadów w połączeniu z niżej opisanym mechanizmem zgarniającym.

  - W celu uzyskania optymalnego zagęszczenia, w instalacji hydraulicznej utrzymywane jest przeciwciśnienie.

|  | Dane |  | Materiał |  | Grubość blachy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | w (mm) |
|  | Kolor zielony |  | Stal konstrukcyjna o granicy plastyczności ReH 355 |  |  | 3 |  |

Kolor niebieski

Stal konstrukcyjna o granicy plastyczności ReH 355

4

- Regulowany system blokowania odwłoka

- Uszczelnienie na całym obwodzie styku pomiędzy odwłokiem a skrzynią

- Czujniki zbliżeniowe w prasie zgniatającej

- Siłowniki z tłoczyskami skierowanymi do góry (w kierunku dachu)

- Łożyska bezsmarowe

- Urządzenie z możliwością pracy w pojedynczym cyklu

- Instalacja hydrauliczna składająca się z:

  - pompy łopatkowej podwójnej Hydro Leduc TXV 120,

  - zbiornika oleju z układem filtrów,

  - bloku sterowania i siłowników dla całego mechanizmu załadunku. Przy włączonym napędzie pomocniczym pompa hydrauliczna jest napędzana przez wałek przegubowy. Włączenie następuje przez sprzęgło elektromagnetyczne. Zależne od wielkości skoku sterowanie siłowników zapewnia łagodne przełączanie bloku sterowania, a w konsekwencji optymalne zmniejszenie hałasów i zużycia paliwa, jak również zmniejszenie zużycia instalacji hydraulicznej.

  - Podłączenie przewodu hydraulicznego dla zamkniętego urządzenia zasypowego poprowadzone jest do odwłoka przy pomocy złącza rurowego do szybkiego montażu.

- Instalacja elektryczna Can-Bus

- Program wykrywający usterki z wizualizacją

- System: kamera z monitorem kolorowym 7”

- Panele sterujące do prasy po obu stronach zabudowy

- Światła robocze w i na zewnątrz odwłoka

- Dwa światła ostrzegawcze rotacyjne „koguty”

- Światła zgodne z lokalnymi przepisami

2.  Typ wrzutnika: L110/37

- Z ramionami DIN dla pojemników 120-1100 l na lewej stronie i dla pojemników 120-370 l na lewej stronie i uchwytem grzebieniowym dla pojemników 120-370 l na prawej stronie.

- Dodatkowe opcje dla wrzutnika

  - Automatyczny uchwyt pojemników na obu wrzutnikach

  - Obydwa wrzutniki obsługiwane z tej samej strony

  - Grzebień wrzutników dla pojemników MGB

4.  Dodatkowe opcje dla odwłoka

- Zawór 2’’ na odcieki z wanny odwłoka

- Wanienka na odcieki pomiędzy skrzynią a odwłokiem

- Dno wanny zasypowej wykonane z blachy o grubości 8 mm, dolna część ścian bocznych 6 mm

- Światła błyskowe zamontowane na odwłoku

- Światło wsteczne LED na odwłoku

- Dodatkowe światło robocze LED montowane na odwłoku

- Osłona zabezpieczająca światło ostrzegawcze „kogut”

- Jeden stopień dla ładowacza

5.  Dodatkowe opcje dla skrzyni

- Zamocowanie na miotłę i łopatę na skrzyni,

- Osłona zabezpieczająca światło ostrzegawcze „kogut”

- Drzwi inspekcyjne w ścianie bocznej skrzyni, po prawej stronie

6.  Dodatkowe opcje dla podwozia

- Olej hydrauliczny Shell T32

- Skrzynka sterująca w kabinie, z funkcją rozładunku zbiornika BIO z kabiny

- System monitorujący z kamerą i motorem kolorowym 7’’ w kabinie

- Gaśnica z zamocowaniem

7.  Inne

- Zabudowa zostanie dostarczona po wypiaskowaniu, zagruntowaniu, zamontowana na podwoziu dostarczonym przez klienta, z pompą hydrauliczną o zmiennej wydajności

- Lakierowanie skrzyni i odwłoka na kolor biały RAL 9010

- Urządzenie posiada znak CE

- Książka serwisowa i instrukcja bezpiecznej obsługi w języku polskim

II. WARUNKI SERWISOWE I GWARANCYJNE

Serwis: Reakcja autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Dostawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Dostawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny (dni robocze) licząc od momentu podjęcia

naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie.

Części zamienne: dostawa części zamiennych z magazynu Wykonawcy, na podstawie odrębnych zamówień.

Gwarancja:  minimum 24 miesiące na skompletowany pojazd (podwozie i zabudowa), począwszy od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbiorczego, po dokonaniu dostawy kompletnej śmieciarki dwukomorowej.

III. INNE WARUNKI :

- Wymagania techniczne pod zabudowę

| ZB587327 | Zabudowa Joab Twin FHJH (skrzynia z odwłokami i montażem) |
| --- | --- |
|  | Wrzutnik L110/37 z odbijaczem (na dużej komorze dodatkowe łapy boczne) |
|  | Przygotowanie wrzutników pod RFID i system wagowy |
|  | Odbijacz z otwieraczem do pokryw półokrągłych |
|  | Ruchoma klapa krawędzi wrzutnika (dla obu komór) |
|  | Automatyczny pick-up (dla obu wrzutników) |
|  | Ostrzeżenie o zbyt niskim poziomie wrzutnika |
|  | Sterowanie wrzutników z dwóch stron |
|  | Zawory kulowe w wannach odwłoków |
|  | Rynienka na odcieki pod pod stykiem odwłoków i skrzyni |
|  | Wanna odwłoka z bl. gr. 8 mm HB450, ściany boczne z bl. gr. 6 mm Domex |
|  | Dwa światła robocze wewnątrz odwłoka |
|  | Dwa światła błyskowe LED na górze odwłoka |

|  | Dwa stopnie dla ładowacza |
| --- | --- |
|  | Oświetlenie chodnikowe pod skrzynią ładunkową |
|  | Zbiornik na odcieki pod skrzynią 2x15 l |
|  | Gaśnica z zamocowaniem |
|  | Uchwyt na miotłę i łopatę |
|  | Lakierowanie w kolorze biały jak kabina |
|  | Złącze aplikacyjne |
|  | Myjka do mycia rąk - zimna woda |
| UD000001 | Dokumenty do rejestracji CoC |

Zdjęcia poglądowe

P 320 B6x2*4NA

IV. POZOSTAŁE ELEMENTY POJAZDU:

- Sonda paliwowa, system gps kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem firmy Addsecure – zapewnienie pozyskiwanie informacji o parametrach pracy pojazdu / zabudowy poprzez dostęp do magistrali can.

- Czujniki cofania firmy Groeneveld – z montażem po dostarczeniu, protokolarnym odbiorze pojazdu w terminie

uzgodnionym przez strony, na bazie zamawiającego, na koszt wykonawcy.

- Zabudowa wyposażona w system automatycznego smarowania o stałym ciśnieniu na wszystkich punktach smarnych, na smar półpłynny, o minimalnym ciśnieniu roboczym 70 Bar. System ma posiadać sterownik z elektroniczną pamięcią pracy systemu oraz alarm dźwiękowy (brak ciśnienia, minimalny poziom smaru) zamontowany w kabinie kierowcy (system firmy Groeneveld).

- Monitoring, system kamer zgodny i kompatybilny z funkcjonującym już w pojazdach zamawiającego 
(zgodnie z pkt VII-monitoring samochodów bezpylnych)

- Gwarancja na wszystkie ww. systemy / urządzenia min. 24 m-ce od daty przekazania Zamawiającemu.

- Oznaczenia konturowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Dodatkowe oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu – szczegóły montażu do uzgodnienia z zamawiającym przed montażem:

Lampy LED oświetlające przestrzeń wzdłuż oraz za pojazdem w czasie cofania. Umożliwienie włączania lamp razem z biegiem wstecznym (funkcjonalność do uruchomienia w warunkach ograniczonej widoczności). Lampy mocowane po każdej stronie pojazdu

V. DOKUMENTACJA POJAZDU NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ MINIMUM:

- Instrukcja obsługi (w języku polskim).

- Książka serwisowa i gwarancyjna (w języku polskim).

- Zabudowa zgodna z wymaganiami przepisów prawa, w tym: z dyrektywami 89/392 EWG i posiadająca znak CE.

- Certyfikat ECMT potwierdzający spełnienie normy emisji spalin EURO 6.

VI. DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI:

- Gwarancja na skompletowany pojazd (podwozie i zabudowa) min. 24 m-ce od daty podpisania bezusterkowego

protokołu przekazania pojazdu Zamawiającemu.

- W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 600 zł netto (słownie: sześćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki.

VII. MONITORING SAMOCHODÓW BEZPYLNYCH:

1.	Opis systemu kamer:

System kamer zapewniający bieżący podgląd materiału video (w postaci filmów) ze wszystkich kamer oraz pozycji GPS w pojazdach w czasie rzeczywistym w siedzibie Zamawiającego za pomocą dedykowanego oprogramowania. System powinien spełniać również następujący warunek: bieżący zapis materiału video (w postaci filmów) przekazywanego z kamer za pośrednictwem sieci GSM na serwerze umieszczonym w siedzibie Zamawiającego.

A.	Zestaw dla każdego pojazdu składa się z:

a)	Rejestrator mobilny szt. 1, umożliwiający podłączenie 4 kamer i wyposażony w moduły GPS oraz GSM (obsługujący standard LTE). Rejestrator powinien posiadać wszystkie moduły zintegrowane w ramach jednej obudowy w celu zapewnienia stabilności pracy w pojeździe.

Moduły: G-SENSOR, GPS, GSM (LTE) • wejścia video: 4x • wejścia audio: 4x • wyjścia video: 1x • wyjścia audio 1x • inne porty: RS-485, RS-232 • archiwizacja w czasie rzeczywistym na serwerze poprzez GSM • kompresja video: H.264 • detekcja: 3 poziomy czułości • siatka detekcji 11 x 7 • rozdzielczość zapisu: FULL HD (1080p) • szybkość nagrywania: 100 kl/sek. niezależnie od wybranej rozdzielczości • tryb wyświetlania: pełnoekranowy, quad • menu graficzne • wyszukiwanie zaawansowane - data, czas, zdarzenie • praca w sieci poprzez dołączone oprogramowanie • zabezpieczenie hasłem • wejścia alarmowe: 8x • wyjścia alarmowe: 1x • obsługiwane nośniki: 2 x karta SD [do 128 GB każda] • zasilanie: 9 - 36V [wejście], 12V [wyjście]

b)	Kamera (tył) szt. 1: kolor kolorowa • producent przetwornika SONY • przetwornik 1/3 CMOS IMX 323 lub wyższy • rozdzielczość: FULL HD (1080p) • obiektyw [mm] 2,8 • minimalne oświetlenie [lux] 0 • podczerwień [ilość diod] 12 • zasięg podczerwieni [m] 15 • przesłona auto • zasilanie [V] 12 • temperatura pracy [C] -30 - +50 • wymiary [cm] 6/9/6 cm • waga [g] 270 • AUDIO NIE • IP 66 • złącze BNC

c)	Kamera (przód) szt. 1: producent przetwornika SONY • przetwornik 1/3 CMOS IMX 323 lub wyższy • rozdzielczość: min. FULL HD (1080p)  • obiektyw [mm]: 2,5 • minimalne oświetlenie [lux]: 0,15 • przesłona: auto • zasilanie [V]: 12 • temperatura pracy [C]: -30 - +60 • IP 66

d)	Kamera szt. 2 (boki pojazdu): kolor kolorowa • producent przetwornika SONY • przetwornik 1/3 CMOS IMX 323 lub wyższy • rozdzielczość: FULL HD (1080p) • obiektyw [mm] 2,8 • minimalne oświetlenie [lux] 0 • podczerwień [ilość diod] 12 • zasięg podczerwieni [m] 15 • przesłona auto • zasilanie [V] 12 • temperatura pracy [C] -30 - +50 • wymiary [cm] 6/9/6 cm • waga [g] 270 • AUDIO NIE • IP 66 • złącze BNC

e)	Monitor szt. 1: przekątna ekranu: 7 cali • wejścia wideo: 2 x RCA • wejścia audio: 1 x RCA • zasilanie: DC 12V/24 V • rozdzielczość ekranu: 480 x 234 • format obrazu: do wyboru - 4:3 i 16:9 • w zestawie: pilot, uchwyt, zasilacz • wymiary [mm]: 190 x 135 x 30 • waga [g]: 415

f)	Karta SD szt. 2: o pojemności 128 GB dedykowana do profesjonalnych rejestratorów i kamer, 10 klasa zapisu

g)	wtyk kompresyjny BNC zaciskany na kabel RG-59

h)	wtyk zasilania do kamer z kostką połączeniową

i)	gniazdo zasilania z kostką połączeniową pod wtyk 2.1/5.5

j)	przewód koncentryczny plus dwie żyły zasilania do podłączenia kamer • Impedancja: 75 Ohm • Żyła: drut CU 0.59 • Izolacja: PE pełny 3.7 • Oplot: drut CU • Powłoka zewnętrzna: PVC 5.9mm • Parametry przewodu elektrycznego: linka

k)	Ilości elementów wskazanych w lit. g – j muszą zapewnić niezakłóconą pracę systemu.

B.	Wykonawca nie może pobierać po zakończeniu procesu instalacji systemu jakichkolwiek opłat abonamentowych i licencyjnych za mapy oraz oprogramowanie.

C.	Sposób rozmieszczenia kamer, zakres / widoczność, zabezpieczenie kamer przed mechanicznym uszkodzeniem oraz inne istotne kwestie dotyczące funkcjonalności systemu będą uzgadniane z Zamawiającym.

D.	System kamer dostarczany w pojeździe musi być kompatybilny z serwerem posiadanym przez Zamawiającego oraz systemami zainstalowanymi w pozostałych pojazdach Zamawiającego.